Kirchoff’s rules

1. If I1 = 0.2 A	and I2 = 0.5 A Find the magnitude and direction of I3.

2. If I1 = 0.3 A	and I2 = 0.1 A Find the magnitude and direction of I3

3. Use Kirchoff’s rules to find the values of the currents in the various branches of the following circuits.

(a) V1 = 4.5 V 	     V2 = 3 V	   V3 = 1.5 V

R1 = 200    R2 = 100    R3 = 50 

(b) V1 = 5 V 	     V2 = 2 V	   V3 = 1.5 V

R1 = 100    R2 = 200    R3 = 500 R4 = 50

(c) V1 = 6 V 	     V2 = 3 V	   V3 = 1.5 V

R1 = 100    R2 = 1000    R3 = 200 R4 = 100

(d) V1 = 4.5 V 	     V2 = 6 V	   V3 = 3 V

R1 = 1000    R2 = 200    R3 = 500 

# Text boxes

I1

# B

# D

# C

# A

# B

# D

# C

# A

V2

V3

V1

R1

R2

# E

V2

V3

V1

R1

R2

R3

# E

R3

# E

# B

# B

# C

# A

# E

V3

V1

R1

R2

R3

# C

# A

V3

V1

R1

R2

R3

I2

I3

I3

I2

I1

I3

I2

I1

I3

I2

I1

I3

I2

I1

R4

R4